## Slide 1
Миграция с AVEVA PI System на Альфа платформу
Анализ возможностей, пробелов и план перехода | 2026

## Slide 2
Текущая ситуация: почему миграция актуальна
• Санкции: AVEVA прекратила поддержку и продажу в РФ
• AVEVA Flex — подписочная модель: ~$108K/год за 25-50K тегов (по данным публичных контрактов)
• При прекращении оплаты — ПО перестаёт работать (в отличие от бессрочных лицензий)
• Невозможность обновления: PI Server 2024 недоступен без Flex-подписки
• Регуляторные требования: ФЗ-187 о КИИ, Указы Президента №166 и №250
• Сроки: запрет на использование иностранного ПО на объектах КИИ — с 01.01.2025
Notes: Ключевой аргумент: это не просто экономия — это регуляторная необходимость. НОВАТЭК как объект КИИ обязан перейти на отечественное ПО. PI System больше не получает обновлений и поддержки в РФ.

## Slide 3
PI System — архитектура и компоненты
• PI Server: Data Archive (архив тегов) + Asset Framework (модель активов) + Analysis Service + Notifications + Event Frames
• Сбор данных: 450+ PI Interfaces, PI Connectors (OPC UA, UFL, Relay), PI Buffer Subsystem
• Визуализация: PI Vision (веб), PI ProcessBook (desktop, устарел)
• Интеграция: PI Web API (REST), PI DataLink (Excel), PI Integrator for BA (BI), PI Integrator for Azure
• Инфраструктура: PI to PI (репликация), Edge Data Store, HA/Failover
• Дополнительно: PI Manual Logger (ручной ввод), PI SDK / AF SDK (.NET)
Notes: Важно показать, что мы глубоко понимаем PI System. Это создаёт доверие у инженеров НОВАТЭК, которые работают с PI ежедневно. PI System — это прежде всего инфраструктура данных, не SCADA.

## Slide 4
Альфа платформа — архитектура и модули
• Ядро: Alpha.Server 6.4 (сигналы, ~30 коммуникационных модулей, резервирование, кластер)
• Архив: Alpha.Historian 4.0 (форматы 3x/4x, журнал транзакций, сжатие LZMA)
• Визуализация: Alpha.HMI 2.0 (дизайнер + визуализатор) + WebViewer 2.0 (веб) + встроенные графики (alpha.hmi.charts)
• Алармы: Alpha.HMI.Alarms 3.3 (кроссплатформенный: Windows, Linux, веб — квитирование, подавление, экспорт CSV/PDF/XLSX)
• Разработка: Alpha.DevStudio 4.1 (IDE, CLI, SVN/Git, деплой, откат)
• Безопасность: Alpha.Security (LDAP, аудит) + Alpha.Diagnostics 2.2 (Hashcheck, SystemMonitor, NTP)
• Дополнительно: Alpha.Om 1.4 (формулы/процедуры), Alpha.Reports 1.1, Alpha.RMap (SQL), Alpha.Domain
Notes: Все компоненты кроссплатформенные (Windows + Linux). Alpha.HMI.Alarms 3.3 заменил устаревший Alpha.Alarms 3.30 (Windows-only). Графики — через встроенную библиотеку alpha.hmi.charts в HMI-проектах, а не устаревший standalone Alpha.Trends. В реестре Минцифры. Лицензирование — бессрочное на USB HASP-ключ.

## Slide 5
Покрытие функционала: что заменяется полностью
• ✅ PI Data Archive → Alpha.Historian 4.0 — полноценный архив с журналом транзакций и сжатием
• ✅ PI Notifications → Alpha.HMI.Alarms 3.3 + Diagnostics.AuditReport — тревоги + рассылка SMTP/Syslog/OPC
• ✅ PI ProcessBook → Alpha.HMI 2.0 + WebViewer 2.0 — значительно функциональнее (скрипты, типизация, кроссплатформенность)
• ✅ HA / Failover → Подсистема резервирования — горячее резервирование, дублирование (Server, Historian, АРМ)
• ✅ PI Buffer Subsystem → Буферизация Alpha.Link — транзакционная модель, Data Buffer в ПЛК
• ✅ PI Security → Alpha.Security + Diagnostics.Hashcheck — LDAP, аудит + контроль целостности файлов
Notes: Эти компоненты замещаются без существенных компромиссов. Alpha.Diagnostics даже шире PI — есть Hashcheck (контроль целостности), SystemMonitor (мониторинг железа по SNMP), NTPClient.

## Slide 6
Покрытие функционала: что заменяется частично
• ⚠️ PI Interfaces (450+) → Alpha.Server (~30 модулей): OPC UA/DA/HDA/AE, Modbus TCP/RTU, IEC 104/101/61850, S7, EtherNet/IP, FINS, BACnet, MQTT, SNMP, SQL Connector и др.
• ⚠️ PI Vision (self-service веб-дашборды) → Alpha.HMI.WebViewer — веб-доступ к мнемосхемам, но не self-service BI-стиль
• ⚠️ PI Asset Framework (runtime-модель, шаблоны, наследование) → DevStudio (объекты, аспекты, сокеты) — design-time модель
• ⚠️ PI Analysis Service (серверный batch-анализ) → Alpha.Om (формулы + процедуры + таймеры + cron) — нет rollup по иерархии
• ⚠️ PI DataLink (Excel) → Alpha.Reports 1.1 — другой подход: конструктор отчётов, не Excel-плагин
• ⚠️ PI Integrator for BA → Alpha.RMap — SQL-интерфейс к данным, можно подключить BI, но нет готового коннектора
Notes: Частичное покрытие — не значит 'не работает'. Это значит, что подход отличается. Для 30 драйверов — OPC UA Client покрывает большинство современных систем. Для устаревших протоколов — возможна доработка.

## Slide 7
Функциональные пробелы: что отсутствует
• ❌ Event Frames — контекстные события с привязкой к активам, вложенностью, захватом данных за период
• ❌ PI Web API (REST) — нет открытого REST API; доступ через Alpha.Link (TCP), OPC UA, SQL Connector
• ❌ PI to PI (репликация данных между архивами) — AccessPoint только агрегирует, не реплицирует
• ❌ Edge Data Store — нет лёгкого edge-решения для удалённых объектов
• ❌ PI Manual Logger — нет готового модуля ручного ввода (реализуемо через HMI-формы)
• ❌ Облачные интеграторы (Azure, AWS) — отсутствуют
• ❌ Открытый SDK (.NET/Python) для внешних приложений — нет полноценного публичного SDK
Notes: Это самый важный слайд для инженеров НОВАТЭК. Честность здесь = доверие. Каждый пробел нужно обсудить: критичен ли он для конкретных объектов НОВАТЭК?

## Slide 8
Стратегия закрытия пробелов
Пробел
• Event Frames
• REST API
• Репликация данных
• Edge Data Store
• Ручной ввод данных
• BI-интеграция
• 450+ интерфейсов
Решение
• Кастомная доработка на Alpha.Om + Alpha.HMI.Alarms + PostgreSQL
• Разработка REST-обёртки над Alpha.RMap (SQL → REST)
• Доработка: периодический экспорт из Historian → PostgreSQL → импорт
• Alpha.Server в минимальной конфигурации + Historian
• Кастомная HMI-форма с записью в сигналы
• Alpha.RMap (SQL) → Power BI / Grafana / Superset
• OPC UA как универсальный мост; доработка драйверов под заказ
Notes: Каждый пробел имеет обходной путь. Вопрос — стоимость и сроки доработки. Предлагаем выявить критичные пробелы на этапе аудита и оценить доработку по ним.

## Slide 9
Ключевое архитектурное различие
AVEVA PI System
• Data Infrastructure — инфраструктура данных
• Фокус: сбор → хранение → доставка данных
• Визуализация — вторична (PI Vision)
• Asset Framework — runtime-модель активов
• REST API, SDK — открытая экосистема
• Облако: Azure, Connect, Edge
• Лицензирование: Flex (подписка, $/год)
Альфа платформа
• SCADA-платформа — управление техпроцессом
• Фокус: визуализация + управление + данные
• HMI/SCADA — ядро платформы
• DevStudio — design-time модель объектов
• Проприетарные протоколы + OPC UA + SQL
• Только on-premises
• Лицензирование: бессрочное (HASP USB-ключ)
Notes: Это не 'плохо vs хорошо'. Это разные архитектурные подходы. PI System изначально создавался как data historian, Альфа — как SCADA. При миграции нужно учитывать это различие и не пытаться копировать PI 1:1.

## Slide 10
Преимущества перехода на Альфа платформу
• Реестр Минцифры — соответствие требованиям ФЗ-187 о КИИ
• Бессрочная лицензия — нет зависимости от ежегодных подписок
• Linux: Astra Linux, РЕД ОС, Альт, Ubuntu — полная поддержка, включая сертифицированные ОС
• Единая платформа: SCADA + Historian + HMI + Alarms — не нужно собирать из разных продуктов
• Российская техподдержка и разработка (АО «Атомик Софт», бренд Automiq)
• Горячее резервирование, кластер, отказоустойчивость — проверено на промышленных объектах
• TCO: существенно ниже PI System при сопоставимом масштабе
Notes: Ключевой аргумент для руководства — TCO и регуляторика. Для инженеров — функционал и техподдержка на русском языке. Бессрочная лицензия vs подписка Flex — ключевое коммерческое преимущество.

## Slide 11
Сравнение протоколов и коннекторов
• OPC UA/DA/HDA/AE — клиент и сервер (UA кроссплатформенный, DA/AE только Windows)
• Modbus TCP/RTU — Master и Slave
• IEC 60870-5-104/101 — Master и Slave
• IEC 61850 — Client
• Siemens S7 — Client (прямое подключение к S7-300/400/1200/1500)
• EtherNet/IP — Scanner (Rockwell ControlLogix)
• FINS — Client (OMRON)
• BACnet, MQTT, SNMP, CANopen, KNX, DCON, Меркурий, SQL Connector, SMTP, Syslog
• Для отсутствующих протоколов: OPC UA как универсальный шлюз
Notes: 30 встроенных модулей покрывают большинство типовых задач нефтегаза. Для экзотических протоколов — OPC UA Gateway от стороннего производителя или заказная доработка Атомик Софт.

## Slide 12
План миграции: 5 фаз
• Фаза 1 — АУДИТ (1-2 мес.): инвентаризация PI-инфраструктуры, теги, AF-модели, интерфейсы, отчёты, Event Frames, интеграции
• Фаза 2 — АРХИТЕКТУРА (1 мес.): проектирование целевой архитектуры Альфы, выбор редакции, расчёт лицензий, определение доработок
• Фаза 3 — ПИЛОТ (2-3 мес.): развёртывание на одном объекте/участке, параллельная работа с PI System, валидация данных
• Фаза 4 — МИГРАЦИЯ ДАННЫХ (1-2 мес.): экспорт исторических данных из PI Data Archive, импорт в Alpha.Historian
• Фаза 5 — ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕВОД (3-6 мес.): перевод объектов по одному, начиная с наименее критичных, мониторинг, обучение персонала
Notes: Общий срок: 8-14 месяцев в зависимости от масштаба. Параллельная работа двух систем — обязательна. Переключение только после полной валидации идентичности данных. Опыт отрасли (см. Хабр: кейс миграции с Vijeo Citect — 39K сигналов за 2 недели переключения).

## Slide 13
Оценка рисков и митигация
• ⚠️ Потеря функционала Event Frames — митигация: аудит использования EF, при необходимости — кастомная доработка
• ⚠️ Несовместимость формата архива — митигация: параллельная запись, экспорт/импорт исторических данных
• ⚠️ Переобучение персонала (инженеры привыкли к PI) — митигация: обучение от Атомик Софт, документация на русском
• ⚠️ Меньше интерфейсов (30 vs 450+) — митигация: OPC UA Gateway, заказная разработка
• ⚠️ Отсутствие REST API — митигация: REST-обёртка над RMap, OPC UA для программного доступа
• ⚠️ Нет облачной стратегии — митигация: для КИИ облако часто запрещено; on-premises — преимущество
Notes: Каждый риск нужно оценить для конкретных объектов НОВАТЭК. Предлагаем на этапе аудита составить матрицу рисков с приоритетами.

## Slide 14
Экономика: TCO сравнение (ориентировочно)
~$108K
AVEVA Flex / год (25-50K тегов)
~$325K
AVEVA Flex / 3 года (публичный контракт)
₽
Альфа платформа бессрочная лицензия
0 ₽/год
Подписка (нет подписки)
Notes: Точные цифры по Альфе зависят от конфигурации (кол-во тегов, клиентов, модулей). Предоставим детальный расчёт после аудита. Ключевое: бессрочная лицензия + техподдержка ~15%/год vs ежегодная подписка AVEVA с ростом.

## Slide 15
Следующие шаги
• 1. Согласование объёма аудита PI-инфраструктуры НОВАТЭК
• 2. Определение пилотного объекта / участка для миграции
• 3. Составление перечня критичных функций PI System (Event Frames? PI DataLink? API?)
• 4. Расчёт лицензий Альфа платформы под целевую архитектуру
• 5. Оценка стоимости и сроков доработок под выявленные пробелы
• 6. Согласование дорожной карты и старт пилота
Notes: Предлагаем начать с аудита — это покажет реальную картину и позволит точно оценить объём работ. Аудит можно провести за 1-2 месяца без остановки работающей PI System.

## Slide 16
Контакты
Станислав Павловский
Telegram: @Integraleus