## Slide 1
SCADA Лацерта
Российская платформа промышленной автоматизации
Версия 1.0 • Реестр ПО Минцифры №17502 • Патент РФ №2797756 • Патент ЕАПО №045687
Безлимитные теги
Без ограничений лицензией
13+ протоколов
OPC UA, Modbus, IEC, MQTT...
Кластер master-master
Горячее резервирование
Скриптинг TypeScript
Программируемая логика
АО «Лаборатория Технологий Автоматизации» (ЛТА) | apcslab.ru | 8 (800) 550-26-21 | info@apcslab.ru

## Slide 2
О платформе
Платформа «Лацерта» — инструмент для построения, разработки и эксплуатации АСУ объектами информационно-технологической инфраструктуры на всём протяжении их жизненного цикла.
Низкий порог входа: требуется высокая квалификация в предметной области, но не навыки программирования или дизайна.
Ключевые функции:
• Сбор и обработка данных от распределённых источников, ПЛК, IIoT
• Двусторонний обмен с внешними информационными системами
• Формирование управляющих воздействий по логике техпроцесса
• Визуализация данных: мнемосхемы, виджеты, тренды, таблицы
• Предиктивная аналитика и поддержка принятия решений
Области применения
АСУ ТП / АСУ ПП
РСУ / SCADA / HMI
IIoT — промышленный интернет вещей
Диспетчерские центры (до федерального уровня)
Системы предиктивной аналитики
Системы поддержки принятия решений
Диагностика и мониторинг оборудования
Мониторинг телеком/серверной инфраструктуры
Отрасли
Энергетика (тепло, гидро, атом, ВИЭ) • Электросети и подстанции • Нефтегаз • Металлургия • Химия • Машиностроение • Транспорт • Умный город / ЖКХ • ЦОД и ИТ
Реестр ПО №17502 • Патент РФ №2797756 • Патент ЕАПО №045687 • Свидетельство №2022660501 • ОГРН 1257700513113

## Slide 3
Архитектура ядра
Событийно-ориентированная (EDA) + сервис-ориентированная (SOA) архитектура
Подсистема реального времени
• ОДА в оперативной памяти
• Временные метки на каждом изменении
• Расчёт latency, jitter, deadline
• Кэш → вытеснение в долгосрочный архив
Управление данными
• ОДА (оперативные) отделены от МДА (мета)
• Разные физические каналы для ОДА/МДА
• Архив: сжатие, разрежение, циклические записи
• TSDB: PostgreSQL 11 + ClickHouse 23
Кластерная модель
• Multi-active (master-master), не active-passive
• Синхронизация по защищённому протоколу
• Балансировка нагрузки между узлами
• Линейное масштабирование — добавление узлов
• Клиент подключён к нескольким узлам сразу
Сервисная модель (SOA)
• Сервисы: события, расчёты, имитация, архив
• Драйверы: 13+ протоколов + внешние системы
• Клиенты: REST API + WebSocket
• ППИ для разработки своих сервисов/драйверов
Событийная модель (EDA)
• Событие = реакция на изменение переменных
• Атрибуты: класс, приоритет 1-10, квитирование
• Тревоги с аудиовизуальными эффектами
• Активное/неактивное состояние события
Безопасность и доступ
• RBAC с гранулярностью до объекта
• Аутентификация: логин/пароль, токены
• Встроенная / LDAP / Keycloak (SSO)
• Разделение каналов ОДА/МДА для КБ

## Slide 4
Состав платформы
SCADA/HMI Runtime
• Мнемосхемы (SVG) с динамическими элементами
• Виджеты: тренды, таблицы, события, видео
• Фрагменты для внешних библиотек
• Многоэкранные стенды
• Web-доступ через браузер (nginx)
Промышленная СУБД
• Кэш РВ в оперативной памяти
• Циклический архив (сжатие, разрежение)
• PostgreSQL 11 (метаданные, конфиг)
• ClickHouse 23 (временные ряды, архив)
• Экспорт/импорт данных в файлы
Шлюз сопряжения (драйверы)
• 9 промышленных: OPC UA, Modbus, Profinet...
• 2 сетевых: ICMP, SNMP
• 5 внешних: Trassir, Perco, FindFace...
• ППИ для разработки своих драйверов
• Двусторонний обмен данными
SCADA Designtime (IDE)
• Редактор моделей и объектов
• Конфигуратор событий и тревог
• Конфигуратор драйверов и сервисов
• Скриптинг на TypeScript
• Редактор кода с подсветкой синтаксиса
Библиотека элементов
• Типовые элементы (датчики, задвижки...)
• SVG-формат, импорт из любого редактора
• Статические и динамические элементы
• Экспорт/импорт между проектами
• Привязка к абстрактным моделям
Шлюз безопасности
• LDAP / Active Directory
• Keycloak (SSO)
• Межсетевые экраны, однонаправленные шлюзы
• Разделение каналов ОДА/МДА
• Мультитенантность

## Slide 5
Протоколы, интеграции и платформы
Промышленные протоколы
▸ OPC UA (клиент + сервер)
▸ Modbus TCP (master + slave)
▸ Profinet / S7Comm (Siemens S7-300/400/1200/1500)
▸ MQTT (IIoT, облако)
▸ BACnet (автоматизация зданий)
▸ IEC 61850 (подстанции, энергетика)
▸ IEC 60870-5-104 (телемеханика, master+slave)
▸ NTP (синхронизация времени)
▸ ICMP (доступность узлов)
▸ SNMP (мониторинг сети)
Внешние интеграции
▸ Trassir — видеонаблюдение DSSL
▸ Perco — СКУД PERCo
▸ FindFace — распознавание лиц NtechLab
▸ Zabbix — IT-мониторинг
▸ OrionPro — СКУД Болид
▸ Asterisk — IP-телефония
API и протоколы связи
▸ REST API (клиентский доступ)
▸ WebSocket (рекомендуемый)
▸ Внутренний lacerta-протокол (кластер)
▸ ППИ для разработки сервисов/драйверов
Поддерживаемые ОС
✓ Astra Linux 1.6 SE «Смоленск»
✓ ALT Server / ALT
✓ РЕД ОС
✓ ROSA Linux
✓ Ubuntu Server 18.04+
✓ Debian 10 (базовая установка)
✓ Windows 10 (клиент)
Технологический стек
▸ lacerta-server (порт 8000) — ядро
▸ nginx (порт 80) — web-frontend
▸ PostgreSQL 11 (порт 5432) — метаданные
▸ ClickHouse 23 (порт 9000) — архив TSDB
▸ lacerta-ui — web-интерфейс
▸ lacerta-drivers — драйверы протоколов
▸ Конфиг: /etc/lacerta-server/config.toml
Совместимость: PostgresPro • Росплатформа • ROSA Virtualization • Установка: dpkg -i lacerta-server-1.0.deb

## Slide 6
Разработка и визуализация
Объектно-ориентированная модель данных
• Модели → Объекты с наследованием
• Каскадное изменение при обновлении модели
• Иерархия с любой вложенностью
• Типы: boolean, float, string, integer
Интегрированная среда разработки
• Редактор моделей с иерархической навигацией
• Редактор объектов с привязкой к драйверам
• Конфигуратор событий, ролей, кластера
• Скриптинг на TypeScript с подсветкой синтаксиса
Вычислительная модель
• Калькулятор: +−×÷^, >, <, =, !=, интегрирование
• Операторы ЕСЛИ / ЕСЛИМН (многоусловные)
• Имитатор: синус, треугольник, пила, прямоугольник
• Расширяемый набор функций через ППИ
Мнемосхемы (SVG)
• Статические и динамические элементы
• Виджеты: тренды, таблицы, события, камеры
• Композитные мнемосхемы (вложенные)
• Фрагменты для внешних приложений
• Многоэкранные стенды и мобильные устройства
Привязка данных
• Модель ↔ типовой элемент (M:N связь)
• Автоматическая валидация связок
• Скрипты поведения компонентов
• Сценарии мнемосхем (TypeScript)
Представление данных
• Таблицы: срез, изменения, временная шкала
• Тренды: вертикальные, наложенные, сглаживание
• Архивные запросы за период до 24ч (быстрый доступ)
• Экспорт данных в файл / печать

## Slide 7
Лицензирование и контакты
Лицензия по серверу • Безлимитные теги • Безлимитные клиенты • Безлимитные подключения
СТАРТ
990 000 ₽
Платформа + Runtime + IDE
Библиотека элементов
4 базовых драйвера
Небольшие объекты
Пилотные проекты
ПРО
1 690 000 ₽
Всё из «Старт» плюс:
Промышленная СУБД
13+ драйверов
Калькулятор / Имитатор
Средние/крупные объекты
КОРПОРАТИВНЫЙ
2 490 000 ₽
Всё из «Про» плюс:
Кластер multi-active
Шлюз безопасности
LDAP / Keycloak / SSO
РСУ, КИИ, диспетчерские
EDGE
120 000 ₽
Шлюз для удалённых объектов Скидки от 10 шт.
Готовы обсудить ваш проект
🌐 apcslab.ru
📞 8 (800) 550-26-21
✉️ info@apcslab.ru
Реестр ПО №17502 • Патент РФ №2797756 • Патент ЕАПО №045687 • Импортозамещение • Российские ОС