## Slide 1
АЛЬФА ПЛАТФОРМА
Руководство по лицензированию
Выбор семейства • Архитектура • Расчёт • Пресейл
2026 | Внутренний документ

## Slide 2
Линейка продуктов Alpha
Три семейства — от простого к масштабируемому
⚡ Alpha.One+
Односерверное решение
До 50 000 тегов
1 пользователь + 1 WEB
Без резервирования
Идеален для малых объектов
Минимальный порог входа
🏭 Alpha.SCADA
Типовой промышленный контур
Основной + резервный сервер
Множественные клиенты
Full / WEB / Terminal доступ
Historian и отчёты
Классическая SCADA-архитектура
🚀 Alpha.Platform
Мультисерверная архитектура
Масштабирование без ограничений
Драйверы включены в поставку
Alpha.Link для внутреннего обмена
Архитектурная гибкость
Готовность к росту системы

## Slide 3
Матрица выбора семейства
🔒 Нужен резерв?
ДА → базовый вариант Alpha.SCADA
Резерв = 2× серверная лицензия
одного уровня
📊 До 50К тегов, 1 клиент?
ДА (без резерва) → Alpha.One+
Простой сценарий
Однопользовательский формат
🌐 Мультисервер / рост?
ДА → Alpha.Platform
Сложные интеграции
Масштабируемость на будущее
📋 Жёсткие переключатели
Мультисерверный сценарий за пределами SCADA → Platform
Резервирование в требованиях → начинаем с SCADA
Без резерва, ≤50К тегов, 1 клиент → One+ допустим
По умолчанию: минимум 2 варианта в КП
Обычно: SCADA + Platform
Финал: обязательная сверка policy + тариф

## Slide 4
Правила интеграции и тегов
🔗 Межсистемный обмен
One+/SCADA → Platform = внешняя интеграция (OPC UA)
Теги считаются внешними у принимающей стороны
Platform ↔ Platform по Alpha.Link = внутренние теги
По OPC/Modbus/IEC — всегда внешние
📡 Протоколы и драйверы
OPC UA / OPC DA
Modbus TCP / RTU
IEC 60870-5-101/104
IEC 61850, S7, BACnet, MQTT
Alpha.Platform: драйверы включены!
🧮 Информационная мощность (коэффициенты)
Simple: DI×2 DO×2 AI×3 AO×1
Medium: DI×2 DO×5 AI×10 AO×1
Complex: DI×3 DO×10 AI×10 AO×15
Custom: задаётся явно
🔢 Режимы расчёта
signals_only — пересчёт DI/DO/AI/AO
tags_only — вручную заданные внешние теги
combine — сигналы + ручные теги
Порядок: сначала сигналы → потом уровень мощности

## Slide 5
Клиенты, Historian и резервирование
👤 Клиентский доступ
Full-клиент (CL-F)
WEB-клиент (CL-RO)
Terminal / RDP
Обязательно: уточнить
terminal/RDP распределение
Или пометка «при заказе»
🌐 WEB-клиенты
≤5 одновременных — стандарт
>5 — выделенный WEB-сервер
+ WEB-PORTAL обязательно
One+ — только 1 WEB-клиент
🔒 Резервирование
SCADA: 2× серверная лицензия
Historian: отдельная лицензия ×2
Platform: по правилу комплекта
Без двойного учёта тегов
при одном внешнем источнике
📦 Historian
Отдельно от внешних тегов системы
При задании в % : ceil(total_tags × percent)
Ближайшая верхняя ступень тарифа
Резерв Historian = отдельная лицензия
📊 Reports & SLA
Reports: серверный + клиентский профиль RPT
SLA уровни: BASE / STD / OPT / PRM
По умолчанию (не указан) → BASE
НДС 22% применяется к SLA

## Slide 6
Пресейл-пайплайн: 10 этапов
0
Квалификация
Заказчик, объект, цель, дедлайн
1
Преселекция
One+ / SCADA / Platform
2
Тех. контур
Протоколы, драйверы, обмен
3
Архитектура
Топология, резерв, серверы
4
Модель данных
DI/DO/AI/AO, внешние теги
5
Клиенты
Full / WEB / Terminal
6
Модули
Historian, Reports, SLA
7
Проверка
Допущения и неизвестные
8
Расчёт
Мин. 2 варианта: A + B
9
Валидация
Policy + тариф + правила
10 ➤ Сборка ТКП: входные данные, архитектура, варианты A/B, что входит/не входит, риски, год тарифа

## Slide 7
Формат коммерческого предложения
📄 Структура ТКП
1. Подтверждённые входные данные
2. Расчёт тегов и выбор ступеней
3. Вариант A — рекомендованный
4. Вариант B — альтернативный
5. Финансовый блок:
• Лицензии (без НДС)
• SLA (без НДС)
• НДС 22% на SLA
• SLA (с НДС)
• Итого к оплате
6. Риски и открытые вопросы
7. Год тарифа — обязательно
✅ Чек-лист перед отправкой
Протоколы/драйверы подтверждены
Резерв подтверждён
Профиль клиентов подтверждён
Внешние теги посчитаны корректно
Даны 2 варианта (SCADA + Platform)
Сверка policy + тариф выполнена
⚠️ Финансовая безопасность
Артикулы (SKU) — можно показывать
Построчные цены по SKU — НЕЛЬЗЯ
Только общая цена системы
Цены/тарифы — только прямой контур
В публичных чатах — share-safe версия

## Slide 8
Опросник для клиента (под ТКП)
🏢 Общая рамка
Заказчик / объект
Отрасль / тип объекта
Цель проекта
Срок / дедлайн
1 или 2 варианта КП
🏗 Архитектура
Семейство: One+/SCADA/Platform
Кол-во серверов
Нужен резерв?
Где именно резерв
Кол-во площадок
📊 Данные
Оценка внешних тегов
Или сигналы DI/DO/AI/AO
Есть Historian?
Сколько тегов в историю
Режим расчёта
🔗 Интеграции
OPC UA/DA, Modbus
IEC 101/104, 61850
S7, BACnet, MQTT
Источник → Получатель
Внутренний или внешний
👤 Клиенты и доступ
Full-клиенты (кол-во)
WEB одновременных
Terminal/RDP?
Распределение по клиентам
📋 Доп. требования
Отчёты / аналитика
SLA / поддержка
Обучение
ОС, виртуализация, DMZ
❓ Неизвестные
Что пока не уточнено
Кто подтверждает тех.часть
Дата подтверждения
Бюджетный коридор

## Slide 9
Ключевые принципы
🎯
Минимум 2 варианта
В каждом КП: рекомендованный + альтернативный
🔍
Сверка перед отправкой
Policy + тариф + интеграционные правила
🔒
Финансовая дисциплина
Общая цена — да, построчные SKU-цены — нет
📅
Год тарифа
Всегда указывать актуальный тарифный год