## Slide 1
Миграция с AVEVA PI System на Альфа платформу
Анализ возможностей, пробелов и план перехода
2026
АО «Атомик Софт» | automiq.ru

## Slide 2
Текущая ситуация: почему миграция актуальна
• Санкции — AVEVA прекратила поддержку и продажу в РФ
• AVEVA Flex — подписочная модель: ~$108K/год за 25-50K тегов (по данным публичных контрактов)
• При прекращении оплаты — ПО перестаёт работать (в отличие от бессрочных лицензий)
• Невозможность получить обновления, патчи безопасности, новые версии
• Требования регуляторов: ФЗ-187 о КИИ требует перехода на отечественное ПО
• Риск отключения облачных сервисов AVEVA (PI Cloud, AVEVA Connect)
• Кадровый вопрос: новые специалисты обучаются на российском ПО

## Slide 3
PI System — архитектура и компоненты
• PI Server — Data Archive (архив тегов) + Asset Framework (модель активов) + Analysis Service + Notifications + Event Frames
• Сбор данных — 450+ PI Interfaces, PI Connectors (OPC UA, UFL, Relay), PI Buffer Subsystem
• Визуализация — PI Vision (веб), PI ProcessBook (десктоп), PI DataLink (Excel)
• Аналитика — PI Analytics, Asset Analytics, PI Integrator for BA
• Инфраструктура — PI to PI (репликация), PI Web API (REST), PI SDK/.NET
• Облако — AVEVA Data Hub (PI Cloud), AVEVA Insight

## Slide 4
Альфа платформа — архитектура и модули
• Ядро — Alpha.Server 6.4 (сигналы, ~30 коммуникационных модулей, резервирование, кластер)
• Архив — Alpha.Historian 4.0 (форматы 3x/4x, журнал транзакций, сжатие LZMA)
• Визуализация — Alpha.HMI 2.0 (дизайнер + визуализатор) + WebViewer 2.0 (веб)
• Тревоги — Alpha.HMI.Alarms 3.3 (кроссплатформенный: Windows, Linux, веб)
• Графики — встроенные графики Alpha.HMI (alpha.hmi.charts)
• Отчёты — Alpha.Report.Generator 2.0 + Diagnostics.AuditReport
• Разработка — DevStudio (объектная модель, Alpha.Om, JavaScript)
• Безопасность — ФСТЭК, IEC 62443, подсистема безопасности

## Slide 5
Покрытие функционала: что заменяется полностью
✅ PI Data Archive
Alpha.Historian 4.0 — полноценный архив с журналом транзакций и сжатием
✅ PI Notifications
Alpha.HMI.Alarms 3.3 + Diagnostics.AuditReport — тревоги + рассылка SMTP/Syslog/OPC
✅ PI ProcessBook
Alpha.HMI 2.0 + WebViewer — полная замена десктопной и веб-визуализации
✅ PI System Management
DevStudio + Alpha.Diag — конфигурирование, диагностика, мониторинг
✅ PI Buffer Subsystem
Встроенная буферизация Alpha.Server — автоматическая, без настройки
✅ PI SDK (программный доступ)
Alpha.Link + OPC UA SDK + SQL Connector — несколько вариантов доступа

## Slide 6
Покрытие функционала: что заменяется частично
⚠️ PI Interfaces (450+)
Alpha.Server (~30 модулей): OPC UA/DA/HDA/AE, Modbus TCP/RTU, IEC 104/101/61850, S7, EtherNet/IP, FINS, BACnet, MQTT, SNMP, SQL Connector и др.
⚠️ PI Vision (self-service)
Alpha.HMI.WebViewer — веб-доступ к мнемосхемам и трендам, но без self-service построителя дашбордов
⚠️ PI AF (Asset Framework)
DevStudio — объектная модель, но design-time (не runtime, как AF)
⚠️ PI DataLink (Excel)
Alpha.Report.Generator 2.0 — отчёты, но не интерактивный Excel add-in

## Slide 7
Функциональные пробелы: что отсутствует
❌ Event Frames
Контекстные события с привязкой к активам, вложенностью, захватом данных за период
❌ PI Web API (REST)
Нет открытого REST API; доступ через Alpha.Link (TCP), OPC UA, SQL Connector
❌ PI to PI (репликация)
Нет встроенной репликации данных между архивами
❌ Edge Data Store
Нет лёгкого edge-решения для удалённых площадок
❌ Manual Logger
Нет встроенного интерфейса ручного ввода данных
❌ PI Integrator for BA
Нет прямой интеграции с BI (Power BI, Tableau)

## Slide 8
Стратегия закрытия пробелов
Пробел
Решение
Пробел
Решение
Event Frames
Кастомная доработка на Alpha.Om + Alpha.HMI.Alarms + PostgreSQL
REST API
Разработка REST-обёртки над Alpha.RMap (SQL → REST)
Репликация данных
Периодический экспорт из Historian → PostgreSQL → импорт
Edge Data Store
Alpha.Server в минимальной конфигурации + буферизация
Ручной ввод данных
Веб-форма через Alpha.HMI.WebViewer + Alpha.Om скрипт
BI-интеграция
SQL Connector → PostgreSQL → Power BI / Grafana
450+ интерфейсов
Покрытие ~80% промышленных протоколов; остальное — OPC UA шлюзы

## Slide 9
Ключевое архитектурное различие
AVEVA PI System
Альфа платформа
• Data Infrastructure — инфраструктура данных
• Фокус: сбор → хранение → доставка данных
• Визуализация — вторична (PI Vision)
• Asset Framework — runtime-модель активов
• REST API, SDK — открытая экосистема
• Облако (AVEVA Data Hub, AVEVA Connect)
• SCADA-платформа — управление техпроцессом
• Фокус: визуализация + управление + данные
• HMI/SCADA — ядро платформы
• DevStudio — design-time модель объектов
• Проприетарные протоколы + OPC UA + SQL
• Только on-premises

## Slide 10
Преимущества перехода на Альфа платформу
• Реестр Минцифры — соответствие требованиям ФЗ-187 о КИИ
• Бессрочная лицензия — нет зависимости от ежегодных подписок
• Linux: Astra Linux, РЕД ОС, Альт, Ubuntu — полная поддержка
• Единая платформа: SCADA + HMI + Historian + Alarms + Reports
• Техподдержка на русском языке 24/7, вендор в Томске
• 6500+ инсталляций, 80+ партнёров-интеграторов
• Лицензия ФСТЭК на разработку СЗКИ
• Соответствие п.29.3 Приказа №239 ФСТЭК

## Slide 11
Сравнение протоколов и коннекторов
• OPC UA/DA/HDA/AE — клиент и сервер (UA кроссплатформенный, DA/AE только Windows)
• Modbus TCP/RTU — Master и Slave
• IEC 60870-5-104/101 — Master и Slave
• IEC 61850 — Client
• Siemens S7 — Client (прямое подключение к S7-300/400/1200/1500)
• EtherNet/IP (Allen-Bradley) — Client
• FINS (Omron) — Client
• BACnet IP — Client (здания и инфраструктура)
• MQTT — Publisher/Subscriber (IIoT, Edge)
• SNMP — Manager (мониторинг сетевого оборудования)
• SQL Connector — PostgreSQL, MS SQL, Oracle, MySQL

## Slide 12
План миграции: 5 фаз
1
АУДИТ
1-2 мес.
Инвентаризация PI-инфраструктуры: теги, AF-модели, интерфейсы, отчёты, Event Frames, интеграции
›
2
АРХИТЕКТУРА
1 мес.
Проектирование целевой архитектуры, выбор редакции, расчёт лицензий, определение доработок
›
3
ПИЛОТ
2-3 мес.
Развёртывание на пилотном объекте, миграция тегов и мнемосхем, тестирование
›
4
МИГРАЦИЯ
3-6 мес.
Последовательный перевод объектов, параллельная работа PI + Альфа, обучение персонала
›
5
ЗАКРЫТИЕ
1-2 мес.
Отключение PI System, перенос исторических данных, финальная документация

## Slide 13
Оценка рисков и митигация
⚠️ Потеря функционала Event Frames
→ Аудит использования EF, при необходимости — кастомная доработка
⚠️ Несовместимость формата архива
→ Параллельная запись, экспорт/импорт исторических данных
⚠️ Переобучение персонала
→ Программа обучения, 5 лабораторий в ВУЗах, онлайн-курсы
⚠️ Простой при переходе
→ Параллельная работа PI + Альфа, поэтапная миграция
⚠️ Недостающие протоколы
→ OPC UA шлюзы для экзотических устройств
⚠️ Потеря облачных сервисов
→ On-prem аналитика, Grafana/Power BI через SQL Connector

## Slide 14
Экономика: TCO сравнение (ориентировочно)
~$108K
AVEVA Flex / год (25-50K тегов)
~$325K
AVEVA Flex / 3 года (публичный контракт)
VS
₽
Альфа платформа бессрочная лицензия
• Разовая закупка vs ежегодная подписка — принципиально разная модель владения
• Нет валютных рисков — расчёты в рублях
• Нет risk of deactivation — лицензия бессрочная, работает без интернета
• Стоимость миграции окупается за 1.5-3 года в зависимости от масштаба

## Slide 15
Следующие шаги
1
Согласование объёма аудита PI-инфраструктуры НОВАТЭК
2
Определение пилотного объекта / участка для миграции
3
Составление перечня критичных функций PI System (Event Frames? PI DataLink? API?)
4
Расчёт лицензий Альфа платформы под целевую архитектуру
5
Формирование рабочей группы: НОВАТЭК + Атомик Софт + интегратор
6
Разработка детального плана-графика и бюджета

## Slide 16
Контакты
Станислав Павловский
Telegram: @Integraleus
АО «Атомик Софт» 634050 Томск, пр. Ленина 60/1 +7 (3822) 281 914 info@automiq.ru | automiq.ru
Будущее автоматизации в ваших руках.